## Slide 1: Alarma Multi-D
Emiliano Vázquez
Alarma Multidispositivo escalable con control por Movil.
ROBÒTICA, LLENGUATGE I PLANIFICACIÓ – ENGINYERIA INFORMÀTICA - UAB

## Slide 2: Esquema de componentes
#AQUÍ L’ESQUEMA FRITZING
Dispositivo esclavo igual, pero sin lector ni reloj

## Slide 3: Componentes
Componente Dispositivo base | Units
Arduino WebMos D1 R2 | 1
Detector PIR (movimiento) | 1
Reloj DS3021 | 1
Lector SD-Card | 1
Componente Dispositivo Esclavo | Units
Arduino WebMos D1 R2 | 1
Detector PIR (movimiento) | 1
WebMos D1 R2
Sensor PIR
SD Card Reader
Reloj DS3231

## Slide 4: 3D Design
Caja de Durex para soporte de dispositivo y sensores

## Slide 5: Programación
#Cinco partes Básicas:
Libreria RelojAlarma: Control y tratamiento del reloj, registro de horas de activación de alarma y chequeo de automatizacion de arranque y parada del dispositivo
Libreria TarjetaSD: Funciones y datos para lectura y escritura de los datos del lector de la tarjeta microSD
Libreria TelegramServidor: Funciones y datos de interacción con el Bot de Telegram
WifiManager: Configuración de la red wifi y guardado de los datos IP
Código Base: Seis estados de la alarma:
  Estado 0: Dispositivo en escucha esperando a ser activado
  Estado 1: Dispositivo en estado transitorio (20 segundos) para activación de la alarma
  Estado 2: Dispositivo activado y con sensor de movimiento a la escucha
  Estado 3: Dispositivo con detección de movimiento positiva. Alerta 1
  Estado 4: Dispositivo alarmado. Alerta 2. Desactivación por PIN
  Estado 5: (Estado no functional). Programación futura
  Estado 6: Dispositivo alarmado. Alerta 3. Tras 3 veces de PIN fallido, desactivacion por PUK

## Slide 6: FOTOS Y VIDEO
Prototipo Base
Prototipo Esclavo
Video demostrativo